## Slide 1: E-Mobilität
Hoch³ Rolf Körschgen Dipl. Ing. Architekt - Thomas-Mann-Straße 38 - 42929 Wermelskirchen - www.koerschgen.com
Im Wohnungsbau
E-Mobilität Mai 2022
Lade-/Lastmanagement
Ladetechnik
Gesetzliche Grundlagen
Wind-/Solarstrom
Ausblick
Notes: 1
1

## Slide 2: E-Mobilität
Hoch³ Rolf Körschgen Dipl. Ing. Architekt - Thomas-Mann-Straße 38 - 42929 Wermelskirchen - www.koerschgen.com
gesetzliche Grundlagen
E-Mobilität Mai 2022
Wohnungseigentumsgesetz, Modernisierung 2020
§ 20 Bauliche Veränderungen
(2) Jeder Wohnungseigentümer kann angemessene bauliche Veränderungen verlangen, die
dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen,
dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge
dem Einbruchschutz
dem Anschluss an ein Telekommunikationsnetz mit sehr hoher Kapazität
dienen…
Gesetz zur Förderung der Elektromobilität aus 2020
Verlängerung der Förderung privater PKW-Nutzung (0,25 statt 1%) geldwerter Vorteil
Verlängerung der Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile
für das elektrische Aufladen … beim Arbeitgeber…
Verlängerung der Förderung dienstlicher Elektrofahrräder
.
.
Notes: 2
2

## Slide 3: E-Mobilität
Hoch³ Rolf Körschgen Dipl. Ing. Architekt - Thomas-Mann-Straße 38 - 42929 Wermelskirchen - www.koerschgen.com
gesetzliche Grundlagen
E-Mobilität Mai 2022
Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz GEIG 2021
„Wer ein Wohngebäude errichtet, das über mehr als fünf Stellplätze innerhalb des Gebäudes oder über mehr als fünf an das Gebäude angrenzende Stellplätze verfügt, hat dafür zu sorgen, dass jeder Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität ausgestattet wird.“
„Wird ein Wohngebäude, das über mehr als zehn Stellplätze innerhalb des Gebäudes verfügt, einer größeren Renovierung unterzogen, welche den Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur des Gebäudes umfasst, so hat der Eigentümer dafür zu sorgen, dass jeder Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität ausgestattet wird.“
…
Notes: 3
3

## Slide 4: E-Mobilität
Hoch³ Rolf Körschgen Dipl. Ing. Architekt - Thomas-Mann-Straße 38 - 42929 Wermelskirchen - www.koerschgen.com
Last-/Lademanagement
E-Mobilität Mai 2022
„Beim Einstieg in die Elektromobilität müssen Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur gut geplant werden. Denn Ladestationen können wegen ihrer hohen und kurzfristigen Leistungsbedarfe von bis zu 22kW pro Ladepunkt (bei AC Wallboxen) sehr schnell neue Spitzen im Lastgang eines Gebäudes erzeugen.
Das kann lästige Konsequenzen haben. Denn die hohe Lastabfrage kann zu einer Überlast und damit dem Auslösen des Sicherungsautomaten führen.
Vor weiteren Überlegungen muss der Energieversorger im Hinblick auf die zur Verfügung stehende Kapazität befragt werden. Evtl. sind entsprechende Messungen durch den Versorger erforderlich.“
Notes: 4
4

## Slide 5: E-Mobilität
Hoch³ Rolf Körschgen Dipl. Ing. Architekt - Thomas-Mann-Straße 38 - 42929 Wermelskirchen - www.koerschgen.com
Lade-/Lastmanagement
E-Mobilität Mai 2022
Quelle: CKW Schweiz
Notes: 5
5

## Slide 6: E-Mobilität
Hoch³ Rolf Körschgen Dipl. Ing. Architekt - Thomas-Mann-Straße 38 - 42929 Wermelskirchen - www.koerschgen.com
Lade-/Lastmanagement
E-Mobilität Mai 2022
Notes: 6
6

## Slide 7: E-Mobilität
Hoch³ Rolf Körschgen Dipl. Ing. Architekt - Thomas-Mann-Straße 38 - 42929 Wermelskirchen - www.koerschgen.com
Lade-/Lastmanagement
E-Mobilität Mai 2022
Aus der gemessenen Anschlussleistung des Gebäudes und der Dimensionierung des Hausanschlusses ermittelt der Energieversorger eine maximale freie Leistungsreserve. Diese Maximallast darf nicht überschritten werden, alle Ladepunkte werden darauf gedrosselt.
Statisches Lastmanagement
Dynamisches Lastmanagement
Die am Hausanschluss abgenommene Leistung wird permanent gemessen und ein dynamisches Lastmanagement regelt die Ladeleistung nach der aktuell verfügbaren Leistungsreserve. Die verfügbare Gesamtladeleistung wird an den aktuellen Stromverbrauch im Gebäude angepasst. Sinkt der Stromverbrauch im Gebäude, wird mehr Strom zum Laden der Elektrofahrzeuge frei.
Statisches und dynamisches Lastmanagement im Vergleich
Notes: 7
7

## Slide 8: E-Mobilität
Hoch³ Rolf Körschgen Dipl. Ing. Architekt - Thomas-Mann-Straße 38 - 42929 Wermelskirchen - www.koerschgen.com
Ladetechnik
E-Mobilität Mai 2022
Übliche Schnittstellen Fahrzeug/Hausstromanlage
- „normale“ Schukosteckdose
- Wallbox
geringe Ladeleistung
11 KW Ladeleistung
22 KW Ladeleistung*
* genehmigungsbedürftig
Notes: 8
8

## Slide 9: E-Mobilität
Hoch³ Rolf Körschgen Dipl. Ing. Architekt - Thomas-Mann-Straße 38 - 42929 Wermelskirchen - www.koerschgen.com
Ladetechnik
E-Mobilität Mai 2022
Technische Möglichkeiten einer Wallbox
einfache Schnittstelle zwischen Haus und Auto
Steuerung der für den Ladevorgang verfügbaren Strommenge
Kommunikation mit dem Wechselrichter einer PV-Anlage
Zählung des Ladestroms
Steuerung des „Überschussladens“
Steuerung des bidirektionalen Ladens (zukünftig)
Notes: 9
9

## Slide 10: E-Mobilität
Hoch³ Rolf Körschgen Dipl. Ing. Architekt - Thomas-Mann-Straße 38 - 42929 Wermelskirchen - www.koerschgen.com
Eigenversorgung über Wind- und/oder Solarstrom
E-Mobilität Mai 2022
Wechselrichter
Batteriespeicher
Stromerzeuger (PV oder Windrad)
DC*
Gebäude
AC*
DC
Wallbox
Wallbox
DC
Autobatterie
DC
Autobatterie
AC
Gebäude
Wallbox AC/DC
DC = Gleichstrom (höhere Ladeleistung)
AC = Wechselstrom
Notes: 10
10

## Slide 11: E-Mobilität
Hoch³ Rolf Körschgen Dipl. Ing. Architekt - Thomas-Mann-Straße 38 - 42929 Wermelskirchen - www.koerschgen.com
Bidirektionales Laden
E-Mobilität Mai 2022
Beim bidirektionalem Laden fungiert die Autobatterie als Speicher. Der hier „eingelagerte“ Strom kann,
bei Bedarf anderweitig genutzt werden.
- zur Abfederung von Lastspitzen Einspeisung ins Stromnetz
- zum Aufladen eines E-Bikes
- zur Einspeisung ins Gebäude
- zur Versorgung anderer Verbraucher (Licht, Grill etc.)
Notes: 11
11

## Slide 12: E-Mobilität
Hoch³ Rolf Körschgen Dipl. Ing. Architekt - Thomas-Mann-Straße 38 - 42929 Wermelskirchen - www.koerschgen.com
Bidirektionales Laden
E-Mobilität Mai 2022
derzeit nur wenige Modelle verfügbar
Nissan Leaf
Nissan e-NV 200
Mitsubishi Outlander
Hyundai Ioniq 5
Kia EV 6
VW ID 3, ID 4, ID 5 (in Vorbereitung)
In Deutschland fehlen noch rechtlichen Rahmenbedingungen
Notes: 12
12

## Slide 13: E-Mobilität
Hoch³ Rolf Körschgen Dipl. Ing. Architekt - Thomas-Mann-Straße 38 - 42929 Wermelskirchen - www.koerschgen.com
E-Mobilität Mai 2022
Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit !!
Notes: 13
13